## Slide 1: Modbus TCP client 連線程式
Presenter: Chao Yang Chen

## Slide 2: Modbus 簡介
Modbus 是一種訊息交換的規範，而 Modbus TCP 則是透過 TCP/IP 來實現 Modbus 的一種方式，因此所有的訊息都是透過 TCP/IP 來傳輸。
Modbus 屬於 Client/Server (Master/Slave) 架構，在工業上會有一個 Server 來存放所有要被讀取的工業設備數據，如溫度、濕度、距離等資料；而 Client 則會傳送一定的訊息格式當做指令，來讀取設備資料（讀），或是叫設備去做些什麼事情（寫）。
無論是對 Modbus Server 發送讀或寫的指令，Server 都會回傳一個確認訊息，讓 Client 知道指令是否成功。整個 Modbus 的溝通就是建構在這個一來一回的訊息交換上。

## Slide 3: Modbus protocol 介紹

## Slide 4: Modbus protocol 介紹
資料封包格式:
  在傳輸過程中，Client 與 Server 的訊息最少會有「Function Code」與「Data」兩個部分：
    Function Code：代表要執行的動作代碼，如讀取或寫入。
    Data：代表執行動作代碼的相關參數，例如讀取某個位址上的資料，或是回傳某個位址上的資料作為結果。
  Function Code 和 Data 是整個 Modbus 溝通最基本的單元，也稱為 Protocol Data Unit (PDU)。
  除此之外，根據傳輸方式不同可能還會再頭尾加上一些附加資訊，附加後的整個訊息稱為 Application Data Unit (ADU)。
Modbus TCP 封包格式 (不用error check)

## Slide 5: Modbus protocol 介紹
Modbus TCP 封包格式:
  Port - Modbus TCP 規範預設的連接 port 號為 502。
  Header 格式 - 所有的 Modbus TCP 訊息都會一組固定 7 個 bytes 的 Header，它的規則如下：
  Function Code (1 byte) - 用來告訴 Server 要執行什麼動作，只占一個 byte。
  Data (N bytes) - 實際上要傳送的資料，長度會根據 Function Code 的規則而定。
TCP Header
Address (通訊要存取的slave端位址)
(Address + PDU 長度)
Notes: Transaction Identifier (2 bytes): 用來識別這次送出的封包代碼，通常會是一個連續的數字，之後 Server 回傳時也會包含這個代碼。
Protocol Identifier (2 bytes): 用來識別這個封包是使用哪個協定，Modbus TCP 的協定代碼是 0，所以固定就好，同時 Server 也會回傳一樣的內容。
Length (2 bytes): 用來表示這個接下來資料的長度 (bytes)；Client 和 Server 回傳的內容通常不同，所以 header 中的 length 在 Client 和 Server 內容通常也不會相同。
Unit Identifier (1 byte): 當設備後面有串連多個設備時，用來記錄這個封包是要傳送給哪個設備；Server 會回傳一樣的內容。

## Slide 6: Modbus Function Code
常見的Function Code有以下幾種：
01: 讀取當前 digital out status
02: 讀取當前 digital input status
03: 讀取當前 analog out status
04: 讀取當前 analog input status
05: 寫入單個 digital out value
06: 寫入單個 analog out value
15: 寫入多個 digital out value
16: 寫入多個 analog out value

## Slide 7: Modbus transaction diagram

## Slide 8: Modbus TCP request / response (Function Code = 01)
讀取幾個資料 (一個資料 2 bytes)
起始讀取位址
Request 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、連續數字(01, 02…)
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、固定 0
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier
0x01, // Function Code
0x00, 0x13, // Starting Address (19 轉成 2 bytes 的結果)
0x00, 0x13, // Quantity of Registers (19 轉成 2 bytes 的結果)
]
Response 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier、與 Request 相同
0x01, // Function Code、與 Request 相同
0x03, // Byte Count、接下來有多少個 bytes 的資料，基本上就是 N = Quantity / 8 (餘數 > 1, N = N+1)
0xCD, 0x6B, 0x05, // Data、實際上的資料
]
01 (0x01) Read Coils
Modbus地址: 19 - 37

## Slide 9: Modbus TCP request / response (Function Code = 02)
讀取幾個資料 (一個資料 2 bytes)
起始讀取位址
Request 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、連續數字(01, 02…)
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、固定 0
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier
0x02, // Function Code
0x00, 0xC4, // Starting Address (196 轉成 2 bytes 的結果)
0x00, 0x16, // Quantity of Registers (22 轉成 2 bytes 的結果)
]
Response 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier、與 Request 相同
0x02, // Function Code、與 Request 相同
0x03, // Byte Count、接下來有多少個 bytes 的資料
0xAC, 0xDB, 0x35, // Data、實際上的資料
]
02 (0x02) Read Discrete Inputs
Modbus地址: 196 - 217

## Slide 10: Modbus TCP request / response (Function Code = 03)
讀取幾個資料 (一個資料 2 bytes)
起始讀取位址
Request 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、連續數字(01, 02…)
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、固定 0
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier
0x03, // Function Code
0x00, 0x6B, // Starting Address (107 轉成 2 bytes 的結果)
0x00, 0x03, // Quantity of Registers (3 轉成 2 bytes 的結果)
]
Response 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x09, // Length、接下來有 9 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier、與 Request 相同
0x03, // Function Code、與 Request 相同
0x06, // Byte Count、接下來有多少個 bytes 的資料，基本上就是 2 * Quantity
0x02, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x64, // Data、實際上的資料
（555, 0, 100 轉成 2 bytes 的結果）
]
03 (0x03) Read Holding Registers
Modbus地址: 107 - 109

## Slide 11: Modbus TCP request / response (Function Code = 04)
讀取幾個資料 (一個資料 2 bytes)
起始讀取位址
Request 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、連續數字
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、固定 0
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier
0x04, // Function Code
0x00, 0x08, // Starting Address (8 轉成 2 bytes 的結果)
0x00, 0x01, // Quantity of Registers (1 轉成 2 bytes 的結果)
]
Response 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x05, // Length、接下來有 5 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier、與 Request 相同
0x04, // Function Code、與 Request 相同
0x02, // Byte Count、接下來有多少個 bytes 的資料，基本上就是 2 * Quantity
0x00, 0x0A, // Data、實際上的資料
（10 轉成 2 bytes 的結果）
]
04 (0x04) Read Input Registers
Modbus地址: 8

## Slide 12: Modbus TCP request / response (Function Code = 05)
寫入資料 (single data)
起始讀取位址
Request 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、連續數字(01, 02…)
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、固定 0
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier
0x05, // Function Code
0x00, 0xAC, // Starting Address (172 轉成 2 bytes 的結果)
0xFF, 0x00, // Output value (65280 轉成 2 bytes 的結果)
]
Response 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier、與 Request 相同
0x05, // Function Code、與 Request 相同
0x00, 0xAC, // Output Address、與 Request 相同
0xFF, 0x00, // Data、寫入後的資料、與 Request 相同
]
05 (0x05) Write Single Coil
Modbus地址: 172

## Slide 13: Modbus TCP request / response (Function Code = 06)
寫入資料 (single data)
起始讀取位址
Request 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、連續數字(01, 02…)
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、固定 0
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier
0x06, // Function Code
0x00, 0x01, // Starting Address (1 轉成 2 bytes 的結果)
0x00, 0x03, // Registers value (3 轉成 2 bytes 的結果)
]
Response 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier、與 Request 相同
0x06, // Function Code、與 Request 相同
0x00, 0x01, // Output Address、與 Request 相同
0x00, 0x03, // Data、寫入後的資料、與 Request 相同
]
06 (0x06) Write Single Register
Modbus地址: 1

## Slide 14: Modbus TCP request / response (Function Code = 15)
寫入資料 (multiple data)
起始讀取位址
Request 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、連續數字(01, 02…)
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、固定 0
0x00, 0x09, // Length、接下來有 9 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier
0x0F, // Function Code
0x00, 0x13, // Starting Address (19 轉成 2 bytes 的結果)
0x00, 0x0A, // Quantity of Registers (10 轉成 2 bytes 的結果)
0x02, // Byte Count、接下來有多少個 bytes 的資料
0xCD, 0x01, // Output value (52481 轉成 2 bytes 的結果)
]
Response 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier、與 Request 相同
0x0F, // Function Code、與 Request 相同
0x00, 0x13, // Starting Address 、與 Request 相同
0x00, 0x0A, // Quantity of Outputs、與 Request 相同
]
15 (0x0F) Write Multiple Coils
Modbus地址: 19 - 28
寫入幾個coils

## Slide 15: Modbus TCP request / response (Function Code = 16)
寫入資料 (multiple data)
起始讀取位址
Request 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、連續數字(01, 02…)
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、固定 0
0x00, 0x1B, // Length、接下來有 11 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier
0x10, // Function Code
0x00, 0x01, // Starting Address (01 轉成 2 bytes 的結果)
0x00, 0x02, // Quantity of Registers (2 轉成 2 bytes 的結果)
0x04, // Byte Count、接下來有多少個 bytes 的資料
0x00, 0x0A, 0x01, 0x02, // Registers value
(10, 258 轉成 2 bytes 的結果)
]
Response 封包:
[
0x00, 0x01, // Transaction Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x00, // Protocol Identifier、與 Request 相同
0x00, 0x06, // Length、接下來有 6 bytes 的資料
0x01, // Unit Identifier、與 Request 相同
0x10, // Function Code、與 Request 相同
0x00, 0x01, // Starting Address 、與 Request 相同
0x00, 0x02, // Quantity of Registers、與 Request 相同
]
16 (0x10) Write Multiple registers
Modbus地址: 01 - 02
寫入幾個registers

## Slide 16: Chroma.ModbusTCPClient UI及功能規劃 (View)
IP Address
192.168.xxx.xxx
Port
502
Tag name (Unit ID)
Starting address
Number of registers
0
Ex: 0 or 0x00
Ex: 16 or 0x10
Connect
Disconnect
Display Format
Binary = 0 (二進制)
Hex = 1 (十六進制)
Integer = 2 (整數)
Float = 3 (浮點數)
Write Register type
Input Register (AI)
Holding Register (AO)
Input Status (DI)
Coil Status (DO)
Communication Log
TX (request message)
RX (response message)
錯誤訊息? 連接狀態? 哪個Command送出?
Data
Sync Read
Sync Write
Poll
200
ms
有4個，對應到所有Register Types，ComboBox (Register Type) 選取後會切換到其所屬的DataGrid
同一個DataGrid顯示4種Tag Types
Read: 一次讀取顯示到上面
Write: 根據Write Register type寫入data，顯示在Log上
多久 polling 一次(使用 DispatcherTimer 來達成固定時間polling功能)
binding from Enum: TagType
binding from Enum: DataDisplayType

## Slide 17: Chroma.ModbusTCPClient 程式架構(ViewModel, Model)
是否需新增 WriteCountType? CoilRegisterType?
> 可判斷要呼叫哪一個Write command
在Enum: FunctionCodeType內
當前選取 Enum: TagType 判斷要呼叫哪一個Read command

## Slide 18: Chroma.ModbusTCPClient 程式架構(Enum)
是否需新增 WriteCountType? CoilRegisterType?
> 可判斷要呼叫哪一個Write command

## Slide 19: Chroma.ModbusTCPClient.Model 程式架構