## Slide 1
UI自動化測試 –
PP5 TI Editor 案例分享
2024/11/11
T620 / 陳兆洋

## Slide 2: Outline
Automation UI Test 所需工具
案例說明
實現方法
實際運行步驟說明
案例實現
實際運行結果
結論
參考資料

## Slide 3: Automation UI Test 所需工具
Windows Application Driver (WinAppDriver) > 為UI自動測試引擎
Windows SDK 10.0，其中的Inspect工具可以取得介面相關資訊 > 可當成輔助開發工具
WinAppDriver UI Recorder 工具 > 可將操作介面的動作錄製成XPath，以便供UI自動測試使用

## Slide 4: 案例說明
測試範例: B4-6, B8-5
B4-6 : 在Test Command欄位上用滑鼠點選，不會顯示可以編輯之游標
B8-5 : 在Condition變數編輯，設定Minimum，欄位上可以顯示編輯游標*
*有些情況的案例Minimum是無法編輯的，故須做游標狀態判別

## Slide 5: 實現方法
目標: 可以識別出滑鼠標的變化(狀態)
實際做法: 直接呼叫底層 Win32的API來取得滑鼠標狀態
首先嘗試使用 System.Windows.Forms.Cursor.Current
取得當前滑鼠標狀態，但總是取得Cursor.WaitCursor
而無法取得滑鼠標狀態
解決方案: 使用 Win32 API來獲取滑鼠標狀態

## Slide 6: 實際運行步驟說明
執行單元測試項目 > 開啟 WinAppDriver (管理員身分) – 以cmd視窗運行 > 開啟 Chroma PowerPro5 (管理員身分) > 登入到主畫面 > 開啟一個新Test Item > 執行操作案例: B4-6, B8-5

## Slide 7: 案例實現 – B4-6

## Slide 8: 案例實現 – B8-5
實際畫面的游標與預期的游標一致，皆是編輯游標
呼叫GetCursor方法獲取當前滑鼠游標種類

## Slide 9: 實際運行結果
執行測試案例: B4-6 - 在Test Command上用滑鼠點選，沒有顯示可編輯的游標
新增一個Test Command
在Test Command上用滑鼠左鍵雙擊，游標維持箭頭(不可編輯)

## Slide 10: 實際運行結果
執行測試案例: B8-5 -在Condition變數編輯，設定Minimum
新增一個Condition變數 (填入Call Name, Data Type, Edit Type)
點選Minimum欄位，游標變成Ibeam(可編輯)

## Slide 11: 結論
使用Win32 API可以滿足比較穩定地取得滑鼠標的狀態，證明此方案可行並穩定。
鼠標的狀態確認在自動化測試專案中經常被使用到，因此建立此方法有助於後續遇到類似的情形也可以做套用

## Slide 12: 參考資料
Mouse Cursor Always Shows Busy
Win32 API to Get Mouse Cursor Type

## Slide 13
Copyright © 2023 Chroma ATE Inc. All rights reserved.
Thank You